SQUID高精度磁学测量系统

型号：    MPMS XL-5

规格：    5 T
厂家：    美国Quantum Design

安装日期：2010年4月

技术指标

灵敏度：            10-8emu

磁场强度：         0-5 T

磁场均匀性：       0.01% 4cm半径内

5T到0Oe最小剩场：＜2高斯
温控范围：         1.9K－400K

主要附件：EverCool Dewar，电测量包

服务项目

样品形式：单晶，薄膜，块材，粉末
样品尺寸：≤9mm

测量项目：初始磁化曲线（高低温）、磁滞回线（高低温）、场冷零场冷、

磁矩随温度变化、电阻随温度的变化、磁电阻（高低温）。