超临界萃取色谱仪

英文名称： Super critical field HPLC

型号：LC-NetⅡ/ADC

生产商：日本分光JASCO

安装日期：2010.5.15

超临界萃取色谱仪以超临界或亚临界状态下的CO2作为流动相的主组分，加入改性剂以调节流动相的极性， 采用梯度洗脱的方法使样品得到分离。

仪器组成：

1.液体二氧化碳泵输送系统；2.改性剂输送系统；3.全自动压力调节系统；4.检测系统；5. 萃取系统

性能指标：

流量设定范围：0.0-10.0 ml/min

操作压力范围；1.0-50.0 Mpa；

温度设置范围：15-80 ℃；

进样方式：手动

检测器：紫外-可见光检测器(波长190—600nm)

主要应用: 手性化合物拆分、天然物、药物、大分子、热不稳定性化合物、 高聚物、农药等多种物质的分离和分析。