快速溶剂萃取仪

型    号：ASE300

生产单位：美国戴安

安装时间：2010.3

简   介：快速溶剂萃取仪是环境和食品分析实验室的理想萃取工具。ASE300提供了目前最高的萃取速度，可在数分钟内即可完成常规萃取方法数小时所做的工作，与索氏萃取和微波萃取相比，只需极短的时间，使用最低的溶剂量来满足您的各种萃取需求。使用10-150ml溶剂可萃取1-50克样品。

仪器性能指标

1. 最高控制温度：200℃

2. 操作压力：1500psi

### 3. 萃取池体积：34、66、100mL

### 4. 收集瓶体积：250mL

### 5. 萃取池传送盘：12个萃取位，2个清洗位

### 6. 可连续全自动萃取12个样品

### 7. 在样品萃取过程中自动清洗系统

### 8. 可编制全自动优化方法的程序

服务项目：用于药物、农残、环保、饲料和食品等领域目标化合物的萃取。