气相色谱仪

1．气相色谱仪1

型    号：安捷伦7890气相

生产单位：美国安捷伦公司

安装时间：2010.3

主要性能指标：电子式流量控制器（AFC），实现了气化室最优化。配有填充柱进样口和毛细管柱进样口。氢焰离子化检测器FID：最高使用温度450℃；自动点火； 最小检测量< 3pgC/s；动态范围 107。电子捕获检测器（ECD）：最高使用温度350℃；最小检测量< 8fg（三氯化苯）/s；动态范围 104。TCD检测器。能满足常规检测和微量、痕量的分析要求。

2．气相色谱仪2

型    号：GC-2010

生产单位：日本岛津公司

安装时间：2010.3

主要性能指标：

1. 柱温箱：最高450℃

2. 电子式流量控制器（AFC），实现了气化室最优化

3.进样口：分流/不分流毛细管柱进样口：最高使用温度：  450℃；

4.检测器FID：最高使用温度450℃；自动点火； 最小检测量< 3pgC/s；动态范围107。

- 电子捕获检测器（ECD）：最高使用温度：350℃；最小检测量：  < 8fg/s（三氯化苯）；动态范围：    104；

- 火焰光度检测器（FPD）：最高使用温度：350℃；最小检测量：  P  0.2pgP/s（磷酸三丁酯） S    4pgS/s（十二烷硫醇）动态范围：    P 104  S 103；

服务项目：

1.分析醇类、胺类、烃类、生物碱、脂肪酸甲酯、酸类、醛类、酮类等有机化合物。

2.在石油产品质量检验中测定汽油，柴油，煤油中的成分。

3.环保方面，应用于大气及水质中污染物的测定。

4.农药商检中，测定农药中的有效成分，农产品中农药的残留量。

5.公安侦破方面，用于农药，毒品，爆炸物等物证的检验。

可广泛用于石油、化工、化肥、制药、食品、环保等领域。